GUIA DE FISCALIZACION PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

INSTRUCTIVO MANIFIESTO

SUBSECRETARIA DE ECOLOGÍA – PROVINCIA DE LA PAMPA

Registro Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos

Esta guía ha sido preparada para el Control y Fiscalización del Transporte por Carretera de

Residuos Peligrosos. Con respecto a los tipos contravencionales y al régimen de medidas

cautelares y/o preventivas será de aplicación el régimen previsto para el transporte de

mercancías peligrosas por carretera.

MANIFIESTO DE RESIDUOS PELIGROSOS

El Manifiesto es el documento, de porte obligatorio, donde se informa sobre la naturaleza y

cantidad de los residuos generados, su origen, transferencia del generador al transportista, y

de este a la planta de tratamiento o disposición final, así como los procesos de tratamiento y

eliminación a los que fueran sometidos, y cualquier otra operación que respecto de los mismos

se realizare.

El Manifiesto actualmente consta de original y cinco copias: El original y las copias respectivas,

las inicia el generador, y una vez completados los datos referidos a él mismo, transportista,

operador, los del residuo peligroso, y presentando también, el plan de contingencia y hoja de

ruta, los presenta a la Autoridad de Aplicación. Una vez confirmados los datos presentados, el

documento es intervenido por el Registro Provincial de Generadores, Transportistas y

Operadores de Residuos Peligrosos, quedando el original en poder de la Autoridad de

Aplicación y las restantes entregadas firmadas al generador. La primer copia corresponde al

generador y las cuatro restantes son entregadas al transportista, quien firma las copias una vez

receptuado el residuo peligroso para su transporte. Al entregar el transportista los residuos

peligrosos al operador o centro de disposición final, el mismo se queda con la segunda copia y

entrega junto con la carga, las tres copias restantes. El operador o centro de disposición final,

una vez gestionados los residuos peligrosos, firma las tres copias restantes, y se queda con la

tercera, y envía la cuarta copia al generador y la quinta a la autoridad de aplicación.

Todos los transportistas que se encuentren realizando viajes dentro de la provincia con RESIDUOS PELIGROSOS deberán poseer el Manifiesto Provincial de Residuos Peligrosos, donde se registren los siguientes datos:

1. Datos Identificatorios

1.1 Nombre del Generador, Transportista y Operador.

1.2 Domicilio del Generador, Transportista y Operador.

1.3 N° de Expediente del Generador

1.4 N° de CUIT del Generador, Transportista y Operador.

1.5 N° de Certificado Ambiental Anual vigente para el Transportista y Operador.

2 Datos del vehículo

2.1 Tipo: tractor, camión, acoplado y/o semirremolque.

2.2 Patente

2.3 N° de Habilitación (R.U.T.A.) – Registro Unico Transporte del Automotor – Funcionará a

partir de noviembre de 2002.

3 Información de Residuos

3.1 Contenedores

3.1.1 Tipo (Cuadro 8.1 Tipos y Códigos de Embalajes del Capítulo 8 de la Resolución ST N°

195/97)

3.1.2 N° de contenedores

3.2 Descripción/Clase del residuos peligroso (anexo I – Ley 24.051)

3.3 Cantidad Total

3.4 U.M. (unidades: masa en kilogramos o volumen en metros cúbicos).

3.5 Estado físico (sólido, líquido, gaseoso).

4 Instrucciones de manipulación para los transportistas:

4.1 Componentes y Características de Peligrosidad, en caso de corresponder

4.1.1 Toxicidad

4.1.1.1 Inhalación

4.1.1.2 Dérmica

4.1.1.3 Oral

4.1.2 Sistema de Identificación de Peligrosidad (N.F.P.A.- National Fire Protection

Association), en caso de corresponder (Inflamabilidad, Toxicidad, Reactivada - van de 0

a 3 según la importancia de la peligrosidad en aumento, e Instrucciones Especiales)

5 Instrucciones de manipulación para el operador en la planta de tratamiento o en el sitio de

disposición final, en caso de corresponder

6 Documentación anexa

6.1 Planes de Contingencia (Ficha de intervención acorde a las características específicas

de peligrosidad del residuo, la cual deberá contener: Características de peligrosidad del

residuo a transportar, equipos de protección necesarios, principales agentes de

extinción, medidas a adoptar en caso de accidente, incidentes sin incendio, incidentes

con incendio del vehículo pero sin fuga del recipiente, incidentes con derrames y

primeros auxilios, entre otros datos)

6.2 Hoja de Ruta

7 Información de Emergencia

7.1 N° de Teléfonos del Operador

7.2 N° de teléfono del Generador

8 Certificación

8.1 Firmas del Generador, Transportista y Operador al momento de recibir o entregar el

residuo peligroso

8.2 Título (carácter del firmante: responsable técnico, presidente de la firma, apoderado,

etc.)

8.3 Fecha de firma

9 Declaración Jurada. Certificación del Generador

9.1 Fecha de entrega del Manifiesto (de la autoridad de aplicación al generador)

9.2 Notificación por parte del Generador (recepción del manifiesto por parte del mismo)

A continuación se presenta el modelo del Manifiesto que se debe presentar, para el cual se deberá abonar una tasa de $ 50.- por cada formulario, mediante depósito en la cuenta 1095/7 de Rentas Generales de la Provincia de La pampa.

SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA – GOBIERNO DE LA PAMPA

MANIFIESTO (Ley 1466, Decreto 2054/01)                                                                                                                                           Nº 0000000

| 1.0 Datos Identificatorios |
| --- |
|  | GENERADOR | TRANSPORTISTA | OPERADOR |
| 1.1 Nombre |  |  |  |
| 1.2 Domicilio |  |  |  |
| 1.3 Expediente |  |  |  |
| 1.4 CUIT |  |  |  |
| 1.5 C.A.A. | Nº Vto: | Nº Vto: | Nº Vto: |
| 2.0 Vehículo |
| 2.1 Tipo | 2.2 Nº Patente | 2.3 Nº Habilitación |
| 3.0 Información de residuos |
| 3.1 Contenedores | 3.2 Descripción / Clase | 3.3 Cantidad Total | 3.4 U.M. | 3.5 Estado Físico |
| 3.1.1 Tipo | 3.1.2 Nº |  |  |  |  |
| 4.0 Instrucciones de manipulación para los transportistas |
| 4.1 Componentes y características peligrosas |
| 4.1.1 Toxicidad | 4.1.2 Sistema de identificación de peligrosidad |
| 4.1.1.1 Inhalación |  | Inflamabilidad Toxicidad Reactividad Instrucciones Especiales |
| 4.1.1.2 Dérmica |  |  |
| 4.1.1.3 Oral |  |  |
| 5.0 Instrucciones de manipulación para el operador en la planta de tratamiento o en el sitio de disposición final |
| 6.0 Documentación anexa |
| 6.1 Planes de contingencia |  | 6.2 Hoja de ruta |  |
| 7.0 Información de emergencias |
| 7.1 Tel Operador | 7.2 Tel Transportista |
| 8.0 Certificación |
|  | GENERADOR | TRANSPORTISTA | OPERADOR |
| 8.1 Firma |  |  |  |
| 8.2 Título |  |  |  |
| 8.3 Fecha |  |  |  |
| 9.0 Declaración Jurada: Certificación del Generador |
| Declaro bajo juramento, que la información y los datos manifestados en la presente, son veraces y se ajustan a la legislación vigente en la materia. |
| Fecha de entrega del manifiesto | Recepción |

ORIGINAL: PARA LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE LA LEY 1466

SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA – GOBIERNO DE LA PAMPA

MANIFIESTO (Ley 1466, Decreto 2054/01)                                                                                                                                           Nº 0000000

| 1.0 Datos Identificatorios |
| --- |
|  | GENERADOR | TRANSPORTISTA | OPERADOR |
| 1.1 Nombre |  |  |  |
| 1.2 Domicilio |  |  |  |
| 1.3 Expediente |  |  |  |
| 1.4 CUIT |  |  |  |
| 1.5 C.A.A. | Nº Vto: | Nº Vto: | Nº Vto: |
| 2.0 Vehículo |
| 2.1 Tipo | 2.2 Nº Patente | 2.3 Nº Habilitación |
| 3.0 Información de residuos |
| 3.1 Contenedores | 3.2 Descripción / Clase | 3.3 Cantidad Total | 3.4 U.M. | 3.5 Estado Físico |
| 3.1.1 Tipo | 3.1.2 Nº |  |  |  |  |
| 4.0 Instrucciones de manipulación para los transportistas |
| 4.1 Componentes y características peligrosas |
| 4.1.1 Toxicidad | 4.1.2 Sistema de identificación de peligrosidad |
| 4.1.1.1 Inhalación |  | Inflamabilidad Toxicidad Reactividad Instrucciones Especiales |
| 4.1.1.2 Dérmica |  |  |
| 4.1.1.3 Oral |  |  |
| 5.0 Instrucciones de manipulación para el operador en la planta de tratamiento o en el sitio de disposición final |
| 6.0 Documentación anexa |
| 6.1 Planes de contingencia |  | 6.2 Hoja de ruta |  |
| 7.0 Información de emergencias |
| 7.1 Tel Operador | 7.2 Tel Transportista |
| 8.0 Certificación |
|  | GENERADOR | TRANSPORTISTA | OPERADOR |
| 8.1 Firma |  |  |  |
| 8.2 Título |  |  |  |
| 8.3 Fecha |  |  |  |
| 9.0 Declaración Jurada: Certificación del Generador |
| Declaro bajo juramento, que la información y los datos manifestados en la presente, son veraces y se ajustan a la legislación vigente en la materia. |
| Fecha de entrega del manifiesto | Recepción |

COPIA 1: PARA EL GENERADOR

SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA – GOBIERNO DE LA PAMPA

MANIFIESTO (Ley 1466, Decreto 2054/01)                                                                                                                                           Nº 0000000

| 1.0 Datos Identificatorios |
| --- |
|  | GENERADOR | TRANSPORTISTA | OPERADOR |
| 1.1 Nombre |  |  |  |
| 1.2 Domicilio |  |  |  |
| 1.3 Expediente |  |  |  |
| 1.4 CUIT |  |  |  |
| 1.5 C.A.A. | Nº Vto: | Nº Vto: | Nº Vto: |
| 2.0 Vehículo |
| 2.1 Tipo 2.2 Nº Patente 2.3 Nº Habilitación |
| 3.0 Información de residuos |
| 3.1 Contenedores | 3.2 Descripción / Clase | 3.3 Cantidad Total | 3.4 U.M. | 3.5 Estado Físico |
| 3.1.1 Tipo | 3.1.2 Nº |  |  |  |  |
| 4.0 Instrucciones de manipulación para los transportistas |
| 4.1 Componentes y características peligrosas |
| 4.1.1 Toxicidad | 4.1.2 Sistema de identificación de peligrosidad |
| 4.1.1.1 Inhalación |  | Inflamabilidad Toxicidad Reactividad Instrucciones Especiales |
| 4.1.1.2 Dérmica |  |  |
| 4.1.1.3 Oral |  |  |
| 5.0 Instrucciones de manipulación para el operador en la planta de tratamiento o en el sitio de disposición final |
| 6.0 Documentación anexa |
| 6.1 Planes de contingencia |  | 6.2 Hoja de ruta |  |
| 7.0 Información de emergencias |
| 7.1 Tel Operador | 7.2 Tel Transportista |
| 8.0 Certificación |
|  | GENERADOR | TRANSPORTISTA | OPERADOR |
| 8.1 Firma |  |  |  |
| 8.2 Título |  |  |  |
| 8.3 Fecha |  |  |  |
| 9.0 Declaración Jurada: Certificación del Generador |
| Declaro bajo juramento, que la información y los datos manifestados en la presente, son veraces y se ajustan a la legislación vigente en la materia. |
| Fecha de entrega del manifiesto | Recepción |

COPIA 2: PARA EL TRANSPORTISTA

SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA – GOBIERNO DE LA PAMPA

MANIFIESTO (Ley 1466, Decreto 2054/01)                                                                                                                                           Nº 0000000

| 1.0 Datos Identificatorios |
| --- |
|  | GENERADOR | TRANSPORTISTA | OPERADOR |
| 1.1 Nombre |  |  |  |
| 1.2 Domicilio |  |  |  |
| 1.3 Expediente |  |  |  |
| 1.4 CUIT |  |  |  |
| 1.5 C.A.A. | Nº Vto: | Nº Vto: | Nº Vto: |
| 2.0 Vehículo |
| 2.1 Tipo | 2.2 Nº Patente | 2.3 Nº Habilitación |
| 3.0 Información de residuos |
| 3.1 Contenedores | 3.2 Descripción / Clase | 3.3 Cantidad Total | 3.4 U.M. | 3.5 Estado Físico |
| 3.1.1 Tipo | 3.1.2 Nº |  |  |  |  |
| 4.0 Instrucciones de manipulación para los transportistas |
| 4.1 Componentes y características peligrosas |
| 4.1.1 Toxicidad | 4.1.2 Sistema de identificación de peligrosidad |
| 4.1.1.1 Inhalación |  | Inflamabilidad Toxicidad Reactividad Instrucciones Especiales |
| 4.1.1.2 Dérmica |  |  |
| 4.1.1.3 Oral |  |  |
| 5.0 Instrucciones de manipulación para el operador en la planta de tratamiento o en el sitio de disposición final |
| 6.0 Documentación anexa |
| 6.1 Planes de contingencia |  | 6.2 Hoja de ruta |  |
| 7.0 Información de emergencias |
| 7.1 Tel Operador | 7.2 Tel Transportista |
| 8.0 Certificación |
|  | GENERADOR | TRANSPORTISTA | OPERADOR |
| 8.1 Firma |  |  |  |
| 8.2 Título |  |  |  |
| 8.3 Fecha |  |  |  |
| 9.0 Declaración Jurada: Certificación del Generador |
| Declaro bajo juramento, que la información y los datos manifestados en la presente, son veraces y se ajustan a la legislación vigente en la materia. |
| Fecha de entrega del manifiesto | Recepción |

COPIA 3: PARA EL OPERADOR

SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA – GOBIERNO DE LA PAMPA

MANIFIESTO (Ley 1466, Decreto 2054/01)                                                                                                                                           Nº 0000000

| 1.0 Datos Identificatorios |
| --- |
|  | GENERADOR | TRANSPORTISTA | OPERADOR |
| 1.1 Nombre |  |  |  |
| 1.2 Domicilio |  |  |  |
| 1.3 Expediente |  |  |  |
| 1.4 CUIT |  |  |  |
| 1.5 C.A.A. | Nº Vto: | Nº Vto: | Nº Vto: |
| 2.0 Vehículo |
| 2.1 Tipo | 2.2 Nº Patente | 2.3 Nº Habilitación |
| 3.0 Información de residuos |
| 3.1 Contenedores | 3.2 Descripción / Clase | 3.3 Cantidad Total | 3.4 U.M. | 3.5 Estado Físico |
| 3.1.1 Tipo | 3.1.2 Nº |  |  |  |  |
| 4.0 Instrucciones de manipulación para los transportistas |
| 4.1 Componentes y características peligrosas |
| 4.1.1 Toxicidad | 4.1.2 Sistema de identificación de peligrosidad |
| 4.1.1.1 Inhalación |  | Inflamabilidad Toxicidad Reactividad Instrucciones Especiales |
| 4.1.1.2 Dérmica |  |  |
| 4.1.1.3 Oral |  |  |
| 5.0 Instrucciones de manipulación para el operador en la planta de tratamiento o en el sitio de disposición final |
| 6.0 Documentación anexa |
| 6.1 Planes de contingencia |  | 6.2 Hoja de ruta |  |
| 7.0 Información de emergencias |
| 7.1 Tel Operador | 7.2 Tel Transportista |
| 8.0 Certificación |
|  | GENERADOR | TRANSPORTISTA | OPERADOR |
| 8.1 Firma |  |  |  |
| 8.2 Título |  |  |  |
| 8.3 Fecha |  |  |  |
| 9.0 Declaración Jurada: Certificación del Generador |
| Declaro bajo juramento, que la información y los datos manifestados en la presente, son veraces y se ajustan a la legislación vigente en la materia. |
| Fecha de entrega del manifiesto | Recepción |

COPIA 4: PARA EL GENERADOR

SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA – GOBIERNO DE LA PAMPA

MANIFIESTO (Ley 1466, Decreto 2054/01)                                                                                                                                           Nº 0000000

| 1.0 Datos Identificatorios |
| --- |
|  | GENERADOR | TRANSPORTISTA | OPERADOR |
| 1.1 Nombre |  |  |  |
| 1.2 Domicilio |  |  |  |
| 1.3 Expediente |  |  |  |
| 1.4 CUIT |  |  |  |
| 1.5 C.A.A. | Nº Vto: | Nº Vto: | Nº Vto: |
| 2.0 Vehículo |
| 2.1 Tipo | 2.2 Nº Patente | 2.3 Nº Habilitación |
| 3.0 Información de residuos |
| 3.1 Contenedores | 3.2 Descripción / Clase | 3.3 Cantidad Total | 3.4 U.M. | 3.5 Estado Físico |
| 3.1.1 Tipo | 3.1.2 Nº |  |  |  |  |
| 4.0 Instrucciones de manipulación para los transportistas |
| 4.1 Componentes y características peligrosas |
| 4.1.1 Toxicidad | 4.1.2 Sistema de identificación de peligrosidad |
| 4.1.1.1 Inhalación |  | Inflamabilidad Toxicidad Reactividad Instrucciones Especiales |
| 4.1.1.2 Dérmica |  |  |
| 4.1.1.3 Oral |  |  |
| 5.0 Instrucciones de manipulación para el operador en la planta de tratamiento o en el sitio de disposición final |
| 6.0 Documentación anexa |
| 6.1 Planes de contingencia |  | 6.2 Hoja de ruta |  |
| 7.0 Información de emergencias |
| 7.1 Tel Operador | 7.2 Tel Transportista |
| 8.0 Certificación |
|  | GENERADOR | TRANSPORTISTA | OPERADOR |
| 8.1 Firma |  |  |  |
| 8.2 Título |  |  |  |
| 8.3 Fecha |  |  |  |
| 9.0 Declaración Jurada: Certificación del Generador |
| Declaro bajo juramento, que la información y los datos manifestados en la presente, son veraces y se ajustan a la legislación vigente en la materia. |
| Fecha de entrega del manifiesto | Recepción |

COPIA 5: PARA LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE LA LEY 1466